## Slide 1: HWSW mobile! konferencia

## Slide 2: HWSW mobile! konferencia IoT az ipari automatizálásban, avagy gyártósortól az intelligens gyárakig az Ipar 4.0 szellemében.
Cserpák Mihály
applikációs mérnök
2017. november 29.

## Slide 3: Kapcsolati rétegek – IoT vagy IIoT?
Vertikális: SCADA / MES / ERP adatcseréje PLC-vel
  Hozzáférés a PLC-ben lévő folyamatadatokhoz
Horizontális: PLC adatcseréje PLC-vel
    Kommunikációs protokoll adatcseréhez
I/O: PLC adatcseréje Terepi busszal
  Hozzáférés a terepi eszközök adataihoz
Felhő: PLC adatcseréje felhővel
  Nagy mennyiségű adatgyűjtés és analitika
ERP
MES
SCADA / HMI
PLC-k
Üzemi szint Profibus DP, Modbus RTU, Modbus TCP, Profinet, CANOpen, Ethernet IP….
Felhő
ADS, EAP, OPC-UA, ...
Industrial Internet of Things

## Slide 4: Végfelhasználók célkitűzései
Gyártási költségek csökkentése
Termékminőség javítása
Hatékony gyártásfelügyelet
Gyártási veszteségek csökkentése
Hatékony gépkarbantartás
  Dedikált és kiszámítható
Versenyképesség növelése!!

## Slide 5: Gépgyártók célkitűzései
A gép gyártási költségeinek csökkentése
Intelligens gépoptimalizáció
  Gyártási ciklusidő optimalizálása
  Energiafogyasztás optimalizálása
Hatékony gépkarbantartás
  Dedikált és kiszámítható
Gép vonzóvá tétele
Versenyképesség növelése!!
Új üzleti modellek kidolgozása

## Slide 6: Mi szükséges a megvalósításhoz?
Gép-adatgyűjtés – Több részletesebb adat
  Könnyű és biztonságos adathozzáférés
  Végtelen tárhely 
Erős és skálázható eszközök
Helyfüggetlen hozzáférés (nem minden esetben)
Magas kihasználhatóságú eszközök
Könnyű integrálhatóság
Szabványos interfészek

## Slide 7: Mi szükséges a megvalósításhoz?
Analitikai szoftverek
ERP
MES
SCADA / HMI
PLC-k
Üzemi szint Profibus DP, Modbus RTU, Modbus TCP, Profinet, CANOpen, Ethernet IP….
ADS, EAP, OPC-UA, ...
Központi szerver
Jelenlegi megoldás: Központi szerver
    Magas hardver- és szoftverköltségek
    Magas know-how és üzemeltetői csapat szükséges
    Magas karbantartási költség
    Alacsony skálázhatóság
    Jó / Magas biztonság
Notes: Jelenleg ez az elterjedt a végfelhasználóknál. Kissé bizalmatlanok.
Nagy piac lehet a felhőszolgáltatóknak, ha sikerül meggyőzni a piaci résztvevőket és az IT-s kollégákat az adatbiztonságról

## Slide 8: Mi szükséges a megvalósításhoz?
ERP
MES
SCADA / HMI
PLC-k
Üzemi szint Profibus DP, Modbus RTU, Modbus TCP, Profinet, CANOpen, Ethernet IP….
ADS, EAP, OPC-UA, ...
Jobb megoldás: Felhőszolgáltatás
    Alacsony hardver- és szoftverköltségek
    Alacsony know-how és üzemeltetői csapat szükséges
    Alacsony karbantartási költség
    Jó skálázhatóság
    Jó / Magas biztonság
Analitika
Adatok
Lokális vagy Globális Felhő
Notes: Ez az eset akkor áll fent, ha már sikerült meggyőzni a végfelhasználókat, vagy a végfelhasználó lokális felhőt telepít
Lokális felhőnél az előző hátrányok jelentkeznek

## Slide 9: Kapcsolat a felhővel – Globális Felhőszolgáltatások
Azure EventHub
Azure IoT Hub
Azure Topics
Azure Queues
AWS IoT
AWS Simple Queue Services

## Slide 10: Kapcsolat a felhővel – Alkalmazott protokollok
Kapcsolati Szolgáltatás
(Message Broker)
Előnyök
Az eszközöknek nem szükséges ismerniük egymást
 alkalmazások szétválasztása
Minden kommunikáció kimenő irányú
 könnyű tűzfal-konfiguráció
 az IT-eszközök könnyen beállíthatóak
MQTT, AMQP
 „pehelykönnyű”, szabványosított protokoll
 nagy teljesítmény
Subscribe
Publish
Publish
Subscribe
Publish: Adatok közzététele
Subscribe: „Feliratkozás” adatok lekérdezésére
Notes: Automatizálási világban lényeges könnyítés, hogy az eszközöknek nem kell közvetlenül ismerniük egymást

## Slide 11: Kapcsolat a felhővel – Alkalmazott protokollok
OPC-UA (Open Platform Communication):
  A RAMI4.0 (Reference Architectural Model Industrie 4.0) és BSI által ajánlott
Várható bővítmények: OPC-UA Pub/Sub  UA-via-AMQP
  Automatizálásban használatos protokoll a Felhőben
  Integráció Microsoft Azure-ban
TwinCAT Runtime
OPC-UA Publisher/Subscriber
AMQP Broker
Microsoft Azure
OPC-UA via AMQP
OPC-UA via AMQP

## Slide 12: Kapcsolat a Felhővel – Összegzés
Könnyű és biztonságos kapcsolódás az IoT kommunikációs platformhoz
Nyitott és zárt Felhők támogatása
Szabványosított kommunikációs csatornák használata MQTT, AMQP, OPC UA protokollok segítségével
Használható többek közt hordozható intelligens eszközökkel történő adatcseréhez is
Nyitott / Zárt Felhő
Adattárolás
Kapcsolati Szolgáltatás
(Message Broker)
Analitika
Gyártás- felügyelet
Pub/Sub
Pub/Sub
Pub/Sub
Pub/Sub

## Slide 13: Alkalmazási példa – Élő laboratórium
Grundfos Kollegiet – Arhus, Dánia
12 emelet, 156 lakóegység
„Élő laboratórium” projekt energiafelhasználás-monitorozással és intelligens fogyasztásméréssel kapcsolatos technológiák kutatására
Grundfos – Microsoft – Beckhoff együttműködés
A projekt célja, hogy az üzemeltetők a bentlakók komfortérzetének romlása nélkül legyenek képesek növelni a hatékonyságot
2012 – Projekt első fázisa még lokális szerverparkkal
2015 – Áttérés felhőalapú adattárolásra és elemzésre

## Slide 14: Alkalmazási példa – Élő laboratórium
CX9020-as Embedded PC-k és BC9191-es helyiségvezérlők
TwinCAT IoT Data Agent C69xx Ipari PC-n
Microsoft Azure felhőtechnológia
3000 adatpont gyűjtése 3 másodpercenként
Biztonságos adatkapcsolat a Felhő és az IoT Data Agent között
Az adatok elérhetőek az üzemeltetők, a lakók és a Grundfos számára is

## Slide 15: Alkalmazási példa – Élő laboratórium

## Slide 16: Alkalmazási példa – Előrejelző karbantartás
PowerBI
Azure IoT Hub
Pub/Sub
MQTT kapcsolat
JSON formátum
Felhasználói igény: gyártógép-alegységek rezgéseinek monitorozása, diagnosztikája, adatok továbbítása adatbázisba és/vagy felhőbe előrejelző karbantartás céljából
Felhasználó célja: Gép-állásidő csökkentés, ciklikus karbantartás kiváltása (csak akkor cseréljük, ha szükséges), ciklikus karbantartásból adódó hibák megszüntetése
Jelentős megtakarítási potenciál

## Slide 17: Alkalmazási példa – Előrejelző karbantartás
Embedded PC TwinCAT runtime-mal Condition Monitoring és IoT-bővítményekkel
Rezgés spektrumának kalkulálása közvetlen a vezérlésben
Diagnosztikához szükséges kalkulált és működési jellemzők továbbítása Felhőbe
Adatok és időbélyeg továbbítása másodpercenként Felhőbe, MQTT protokoll segítségével közvetlen a vezérlőből JSON-formátumban
Nincs szükség külön IoT gateway-re
Normál működés
Hibás működés

## Slide 18: Alkalmazási példa – Előrejelző karbantartás
Adatok gyűjtése Microsoft Azure IoT Hub segítségével
Adatok továbbítása PowerBI részére Azure Stream Analytics segítségével
JSON-formátumnak köszönhetően nincs szükség külön alkalmazásra az adatok „kicsomagolásához”, azaz a továbbított adatok közvetlenül értelmezhetőek a PowerBI számára

## Slide 19: Alkalmazási példa – Előrejelző karbantartás
PowerBI segítségével valós idejű adatok megjelenítése
Egyszerű riportgenerálás döntéshozók részére
Igény szerint akár mobil eszközökön is kezelhetőek az adatok
Az adott adatok megjelenítése és követése nagy segítség a döntéshozásban, ilyen és ehhez hasonló alkalmazásokra egyre nagyobb az igény az iparban

## Slide 20: Alkalmazási példa – Előrejelző karbantartás
További fejlesztési lépések:
  Gyűjtött adatok elemzése
  Minták keresése (adat bányászat), géptanulás - óriási lehetőség az ezen a területen tevékenykedő fejlesztők részére!!!
  Működés optimalizálása az elemzések alapján
  Riasztások generálása és küldése (mobil eszközökre is)

## Slide 21: Alkalmazási példa – Intelligens gyár
Gépek adaptációja a megváltozott termelési paraméterekhez
Rugalmasan tudjuk integrálni a szolgáltatásorientált kommunikációs architektúrába

## Slide 22: Alkalmazási példa – Intelligens gyár
SAP MES
(Manufacturing Execution Suite)
SAP Pco
(Plant Connectivity )
OPC UA
Hardveres azonosítókulcsok gyártása egyedi fedéllel
A rendelés bevitele után a szállítórendszer az adott pozícióba szállítja a munkadarabot
Automatikus gyártásszervezés SAP HANA, MES és Pco segítségével
Kommunikációs platform OPC UA
SOA (Service Oriented Architecture) PLC-k, szolgáltatások hívása OPC-UA-n keresztül
Termék- és vezérlőparaméterek közvetlen az SAP MES-től érkeznek
A különböző gépegységeket az SAP Pco szoftver vezényli

## Slide 23: Alkalmazási példák – Összefoglalás
Használt protokollok: MQTT, AMQP, OPC UA
Lokális vagy Globális felhők használata
Célok: gyártásfejlesztés, előrejelző karbantartás, termékminőség-javítás
SOA PLC-k
Fejlesztési irányok, lehetőségek:
  Virtuális gyár (kézzel fogható HMI helyett hologram)
  Géptanulás
  Mesterséges intelligencia használata?
  Adatbányászat
  Mobilalkalmazások
  Analitikai szoftverek

## Slide 24: HWSW mobile! konferencia
Köszönöm a figyelmet!
Beckhoff Automation Kft.
Gubacsi út 6.
1097 Budapest
Tel.: +36 1 501 9940
Fax: +36 1 501 9941
E-Mail: info@beckhoff.hu
Web: www.beckhoff.hu