## Slide 1: Massive IoT infrastruktúra
2018 November

## Slide 2: IoT használati példák

## Slide 3: Massive IoT ArchitektúrA - áttekintés
Maghálózat
IoT Vállalati Szolgáltatások
LTE-M
NB-IoT
EC-GSM
Rádió Hálózat
IoT Eszközök
IoT Platform
Végfelhasználói IoT Alkalmazások

## Slide 4: Részletes 4G infrastruktúra

## Slide 5
Funkcionális 4G massive IoT Architektúra
Internet
Notes: The 4G System Architecture contains the following Network Elements:
HSS: Home Subscriber Server
LTE-M UE: Long Term Evolution Category Minus User Equipment
NB-IoT UE: Narrow Band Internet of Things User Equipment
MME: Mobility Management Entity
PDN GW: Packet Data Network Gateway
RAN: Radio Access Network
SCEF: Service Capability Exposure Function
SGW: Serving Gateway
SMSC: SMS Centre

## Slide 6: 4G IoT – 3GPP TS 24.301 Rel-13 szabvány Logikai Adatcsatornák
eNB
MME
SGW
IoT GW
Device
SCEF
CP (DoNAS)
CP (DoNAS)
T6a
UP (Suspend/Resume)
S1-U
S11-U
OMA/ 3GPP/ Ericsson
PDN Type “Non-IP”
PDN Type “IPv4/IPv6”
User data over NAS (i.e. Control plane Optimization)
PGW
S5
IP or PtP tunnel or other
User data in User Plane with RRC Suspend/Resume (i.e. UP Optimization)
SGi
S1-MME
IoT Service
IoT Platform
IoT GW
REST API
REST API
REST API
IoT Service
IoT Service
REST API
REST API
Notes: IP data over CP/DoNAS takes SGi route (only option in the standard)
Non-IP data over CP/DoNAS can take SGi route or T6a route
Alternatives:
DoNAS: Non-IP, Control Plane from UE. Data sent from MME to SCEF over T6a
DoNAS: Non-IP, Control Plane from UE. Data sent from MME to PGW over S11/S5
DoNAS: IP, Control Plane from UE. Data sent from MME to PGW over S11/S5
Non-IP, User Plane from UE. Data sent from MME to PGW over S11/S5
IP, USer Plane from UE.
CR 23.401 S2-163058

## Slide 7: rádiós és IoT alkalmazás szintű protokollok
Notes: Abbreviations:
GTP-U: GPRS Tunneling Protocol – User Plane
IP: Internet Protocol
L1: Layer 1 – physical layer
L2: Layer 2 – data link layer
MAC: Media Access Control
NAS: Non-Access Stratum
PDCP: Packet Data Convergence Control
RLC: Radio Link Control
ROHC: Robust Header Compression
S1AP: S1 Application Protocol
SCTP: Stream Control Transmission Protocol
UDP: User datagram Protocol

## Slide 8
@
Management & Orchestration, Analytics & Exposure
VNF
VNF
Virtualization
Software Defined Networking (SDN)
Distributed Cloud CORE & RAN
Access
NETWORK SLICING
Transport
5g core – Kulcs koncepciók

## Slide 9: 5G architektúra – Funkcionális Nézet
NG UE
N2
N3
N6
N4
RF/BF
UPF
N1
PCF
Namf
Nausf
Npcf
Nudm
Nsmf
Naf
Data Network
(e.g. operator
or Internet)
Nnrf
5G Core (5GC) szervíz orientált interfészeket definiál a kontrol síkban (a korábbi pont-pont interfészekkel szemben)
A funkciók új felosztása a kontrol/adat síkok között Példa: SMF/UPF
„New Generation (NG) RAN” architektúra és „New Radio (NR)” rádiós interfész
Nnssf
Nnef
AMF
SMF
C2
E1
F1-C
F1-U
PPF
BPF
RCF
NG-RAN
5GC
AUSF
NRF
NSSF
NEF
AF
UDM
Notes: The 5G System Architecture contains the following Network Functions:
RF/BF: Radio function/ Beamforming function
BPF: Baseband Processing function
PPF: Packet Processing function
RCF: Radio Controller function
AF Application Function
AMF Access and Mobility Management Function
AUSF Authentication Server Function
NEF Network Exposure Function
NRF Network Repository Function
PCF Policy Control Function
SMF Session Management Function
UDM Unified Data Management
The 5G System Architecture contains the following service-based interfaces:
  Namf: Service-based interface exhibited by AMF.
  Nsmf: Service-based interface exhibited by SMF.
  Nnef: Service-based interface exhibited by NEF.
  Npcf: Service-based interface exhibited by PCF.
  Nudm: Service-based interface exhibited by UDM.
  Naf: Service-based interface exhibited by AF.
  Nnrf: Service-based interface exhibited by NRF.
  Nausf: Service-based interface exhibited by AUSF.

## Slide 10: Massive Iot hálózati Funkciók
IoT Biztonsági és Hitelesítési Eljárások
  Celluláris & IoT Alkalmazás szintű hitelesítő szerverek, kulcsok és tanúsítványok
Hozzáférési Protokollok az IoT Hálózati Szolgáltatásokhoz (IoT Exposure)
  Non-IP Adat Kézbesítés az SCEF által
  HLCom az SCEF-en keresztül
  Kiterjesztett Monitoring (MONTE)
  Garantált QoS a kommunikációhoz
  Eszköz Triggerelés az SCEF által
IoT Platform Szolgáltatások
  Start-up csomag IoT Portállal
  IoT Market Place
  Eszköz- & Adatmenedzsment
  Adatkapcsolat (connectivity) menedzsment
  IoT GW-ek + külső REST API-k
SMS
  Minden eszköz támogatja
  NB-IoT eszközök: csak EPS Attach (PS)
  Egyéb eszközök (LTE, GSM): Combined Attach (CS+PS)
Dedikált Hálózat Szeletek
  Dedicated Core Networks
  NB-IoT RAN / LTE-M RAN / EC-GSM RAN
  Core Network Selection
Kiterjesztett Rádiós Lefedettség
  EC-GSM eszközök: DL ismétlések, hosszabb időzítők
  CAT-M eszközök CE Mode-A-ban: emelt jelszint, hosszabb időzítők
  NB-IoT eszközök: több CE szint, emelt jelszint, DL ismétlések, hosszabb időzítők
IoT specifikus beleptetési és forgalom vezérlési szabályok
  Új adatcsatorna osztályok (bearer) IoT specifikus QoS-sel
MIoT Eszközök Adatcstornái
  IP/NAS csomagok kontrol/adat síkban
Energiatakarékos Üzemmód
  Power Saving Mode (PSM)
  Extended DRX
  SGW: MT adatok pufferelése
  HLCom: nagy késleltetésű komm.
Szignaling optimimalizálások
  Kontrol sík optimalizáció (DoNAS)
  Adat sík optimalizáció (RRC suspend/resume)
Megnövelt Paging Jelszint
  eDRX Paging (jelszint növelés)
Telefonszám helyett új azonosítók
  External ID-k, ideiglenes ID-k
  IMSI alapú címzés
  MSISDN nélkül / közös MSISDN-nel

## Slide 11: Tipikus problémák / kihívások
A rádiós és IoT procedúrák inkonzisztens időzítései: jelenősen megnövelheti az energiafogyasztást IoT állapot frissítések, RTT, max. tranzakció hossza   felhasználói inaktivitás jelző, éber állapot hossza, pozíció frissítés periódusa (pTAU)   tűzfal állapot-táblák és időzítések
Tűzfalak: elérhetetlenné teszik az IoT eszközöket az alkalmazások számára Kapu időzítések   éber állapot hossza, IoT válaszidők
MSISDN (telefonszám) nélküli IoT eszközök: címzés „külső” ID-vel és IMSI-vel
Power Saving Mode: az IoT alkalmazás fejlesztőknek figyelembe kell venniük az eszközök alvó állapotát
Nem szabványos megoldások: nehéz őket adaptálni a generikus-szabványos architektúrába (extra illesztések az IoT GW-ekben)
End-to-End titkosítás: blokkolhat bizonyos hálózati funkciókat és proxy szolgáltatásokat
Sok eszköz szinkronizált kommunikációja (e.g. geofencing): könnyen túlterhelheti a hálózatot